江苏苏州港区～长山、港区～南沙改接学田变110kV线路工程公示

一、项目名称：江苏苏州港区～长山、港区～南沙改接学田变110kV线路工程

二、建设单位：国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司

三、项目概况：本工程为江苏苏州港区～长山、港区～南沙改接学田变110kV线路工程，学田变远景规划14回110kV线路（向北7回，向南7回），12回35kV线路（向北5回，向南7回）；本期按路径走向及系统意见新出二回线路。

本工程双回电缆从220kV学田变110kV GIS间隔电缆向南出线，沿现状管沟过张杨公路后右转，电缆沿张扬公路南侧现状管沟向西敷设至金港路东侧，然后沿新建电缆管沟向西至兴港路西侧与现状110kV1828港南甲线、182A区山线电缆接通。新建双回电缆路径长度1.55km。

本工程在张扬公路南侧（金港路东侧-兴港路西侧）新建电缆土建530m，其中新建24孔（6层*4φ200CPVC布置）电缆排管300m，新建直线井4只，新建中间接头井1只，改造接头井4只，改造转角井3只，新建余缆井8只，过路顶管操作井2只，水平顶管120m。

通信线路：随电缆通道将原通信线路改接入学田变，敷设4根普通光缆，单根长度约1700m。

拆除110kV1828港南甲线单回电缆长度约0.35km，拆除110kV182A区山线单回电缆长度约0.35km。

四、建设周期：建议开工年限2019年，投产年限2020年，以满足电网运行的需要。

五、资金来源：本项目资金由国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司统一筹备。

六、公示日期：2018年11月10日至2018年11月20日

七、联系方式：陈工 0512-58989926    31919102@qq.com

自公示之日起，公众可通过信函/电话/电子邮件等形式与建设单位联系；同时，公众对本项目有各方面的建议或意见，可向建设单位提出。

国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司

2018年11月10日